## Slide 1: ABC’en - opsamling
Taktik | Praksis
A | Valg af strålerør – kastelængde, dråbestørrelse og vandydelse
B | Udnyt slukningsmidlet mest optimalt – vælg den slukningsteknik der passer til brandforløbet.
C | Udnyt slukningsmidlet optimalt – både til slukning, men også til hindring af bredudbredelse. Tænk på hvordan en brand spreder sig i rummet og tænkt på brandforløbet.
D | Brandforløbet har betydning for valg af slukningsmetode. Du skal afbryde strålerøret og bedømme dit arbejde og se om den ønskede effekt er opnået. Hvis det ikke virker, så tænk på om: det er det bedst egent slukningsmiddel? er påføringshastigheden stor nok ift. brandeffekten? og har du valgt den rigtige slukningsteknik?
E | Tilpas til slukningsteknikken.
F | Når du ved hvor hvordan slukningsmidler virker kan de udnyttes optimalt og påføres hurtigt nok – dermed opnås en ide om hvad overlegen stråle er.

## Slide 2: Tommelfingerreglerne
1 L vand bliver til 1700 L vanddamp ved 100 ◦C
Dråber skal være mellem 0,2-0,3 mm i diameter
Slukningsmiddel – vand, der skal bruges 9-15 liter/m2 min. til manuelt slukningsarbejde
Udnyttelse af vanddamp til slukning er ca. 5 gange så effektivt, sammenlignet med opvarmning af vand.
I forbindelse med rumbrande er direkte slukning mest effektivt i det tidlige brandforløb og indirekte slukning er mest effektivt i forbindelse med overtændingsfasen og den fuldt udviklede rumbrand. Dette i forhold til at få branden under kontrol.
V/1,7 = total mængde vand, l
V/1,5 = påføringshastighed, l/min